| Checkliste Elektroschweißen - Einsatz Diese Checkliste hilft Ihnen, die Sicherheit beim Elektroschweißen zu überprüfen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Netzleitungen, Schweißstromleitungen und Schlauchpaket sind gegen mechanische Beschädigungen geschützt. |  |  |  |
| Schweißleitungsverbinder sind einwandfrei isoliert. |  |  |  |
| Schweißstromrückleitungen sind nicht provisorisch verlängert. |  |  |  |
| Schweißstromrückleitungen sind möglichst direkt an das Werkstück angeschlossen. |  |  |  |
| Beschädigte Isolierbacken und Schweißdrahthalter werden sofort ausgewechselt. |  |  |  |
| Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner werden nur auf isolierten Unterlagen abgelegt. |  |  |  |
| Zusätzliche Hinweise für Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung |  |
| Bei Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung nur besonders gekennzeichnete Schweißstromquellen benutzen - siehe unten. |  |  |  |
| Isolierende Zwischenlagen (Gummimatten, Holzroste u. a.) verwenden. |  |  |  |
| Schwer entflammbare und trockene Kleidung sowie unbeschädigtes, trockenes Sicherheitsschuhwerk tragen. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |