| Checkliste Benutzung von Gerüsten Diese Checkliste hilft Ihnen beim sicheren Arbeiten auf Gerüsten. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Verwendungszweck (geeignet z. B. für Maurerarbeiten, Stuck- und Putzarbeiten, Malerarbeiten) |
| Ist das Gerüst an sichtbarer Stelle (z. B. Aufstieg) gekennzeichnet Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst nach DIN EN 12811/DIN 4420 Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse Gerüstersteller |  |  |  |
| Wurden Prüfung und Freigabe dokumentiert? (z. B. durch Prüfprotokoll oder Kennzeichnung) |  |  |  |
| Stand- und Tragsicherheit |
| Ist die Stand- und Tragsicherheit zum Zeitpunkt der jeweiligen Inbetriebnahme durch den Auftraggeber bestätigt? |  |  |  |
| Arbeits- und Betriebssicherheit |
| Sind sichere Zugänge oder Aufstiege, wie z. B. innenliegende Leitergänge oder Treppentürme, vorhanden? |  |  |  |
| Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen (z. B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt? |  |  |  |
| Sind die Gerüstbeläge und -bohlen so verlegt, dass sie weder wippen noch ausweichen können und sind sie gegen Abheben gesichert? |  |  |  |
| Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgeführt? |  |  |  |
| Sind Belagelemente unbeschädigt, z. B. nicht eingerissen, eingeschnitten, angefault? |  |  |  |
| Sind alle Gerüstlagen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe mit einem 3-teiligen Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen? |  |  |  |
| Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht? |  |  |  |
| Ist ein maximaler Wandabstand von 30 cm eingehalten? (wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz erforderlich) |  |  |  |
| Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste |
| Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,60 m breit? |  |  |  |
| Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante? |  |  |  |
| Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m? |  |  |  |
| Besteht die Schutzwand aus Netzen oder Geflechten? |  |  |  |
| Ist bei Fanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,90 m breit? |  |  |  |
| Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2,00 m unter der Absturzkante? |  |  |  |
| Sonstige Anforderungen |
| Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschrankt? |  |  |  |
| Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet? |  |  |  |
| Ist am Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden? |  |  |  |
| Lässt die Witterung die sichere Benutzung des Gerüstes zu? |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |