| Checkliste Mörtelfördermaschine Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Mörtelfördermaschinen. Die Checkliste können Sie erweitern und an Ihre spezifische Situation anpassen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Betriebsanleitung des Herstellers wird beachtet. |  |  |  |
| Der beauftragte Maschinenführer ist |  |  |  |
| älter als 18 Jahre |  |  |  |
| anhand der Betriebsanweisung unterwiesen |  |  |  |
| befähigt |  |  |  |
| zuverlässig |  |  |  |
| Der Maschinenführer trägt die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (Gehörschutz, Schutzbrille, Hautschutz). |  |  |  |
| Die Maschine ist entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufgestellt. |  |  |  |
| Die Maschine ist außerhalb des Gefahrenbereichs von hochgelegenen Arbeitsplätzen aufgebaut bzw. ein Schutzdach ist vorgesehen. |  |  |  |
| Abgase werden schadlos abgeleitet. |  |  |  |
| Bei elektrisch angetriebenen Maschinen ist der Anschlusspunkt festgelegt. |  |  |  |
| Förderleitungen sind vor Beschädigung geschützt. |  |  |  |
| Der Krümmungsradius der Förderleitung beträgt mind. das 6fache des äußeren Leitungsdurchmessers. |  |  |  |
| Bei Steigleitungen werden die auftretenden Kräfte vom Bauwerk bzw. Konstruktionsteil aufgenommen. |  |  |  |
| Förderleitung ist ausreichend vorgeschmiert. |  |  |  |
| Maschinen und Leitungen werden nach Arbeitsende immer gereinigt. |  |  |  |
| Maschinen werden nach Arbeitsende gegen unbefugte Benutzung gesichert. |  |  |  |
| Vor Öffnung von Förderleitungen wird das System drucklos gemacht. |  |  |  |
| Maßnahmen zu Beseitigung von Stopfern sind festgelegt. |  |  |  |
| Instandhaltungsarbeiten werden nur von fachlich geeignetem Personal vorgenommen. |  |  |  |
| Sicherheitseinrichtungen werden keinesfalls verändert, unwirksam gemacht oder entfernt. |  |  |  |
| Prüfung durch den Maschinenführer auf augenfällige Mängel vor jeder Arbeitsschicht. |  |  |  |
| Bei Mängelfeststellung wird bis zur Instandsetzung der Betrieb eingestellt. |  |  |  |
| Wiederkehrende Prüfung durch zur Prüfung befähigte Personen; Prüffristen sind festgelegt. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift | _________________________ |