| Checkliste Objektbegehung Baustelleneinrichtung Diese Checkliste hilft Ihnen beim Begehen von baulichen oder stationären Anlagen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht relevant |
| Überprüfung nach DIN 18160-5 von |
| Verkehrswegen auf Dächern/ an Schornsteinen: |  |  |  |
| Tragfähigkeit/Abmessungen/ Güte von Laufflächen überprüfen/beachten – ggf. gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung |  |  |  |
| < 22,5° Dachneigung bei glatten Oberflächen |  |  |  |
| - Einrichtungen/ Maßnahmen gegen Ausrutschen |  |  |  |
| > 22,5° Dachneigung |  |  |  |
| - Laufstege |  |  |  |
| - Einzeltritte/Trittflächen |  |  |  |
| - fest installierte Leitern |  |  |  |
| - Dachleitern |  |  |  |
| - Steigeisengänge |  |  |  |
| - Rückenschutz |  |  |  |
| - Steigschutzeinrichtungen |  |  |  |
| - Steigleitern |  |  |  |
| - Seitenschutz |  |  |  |
| - Dachhaken für Dachleitern |  |  |  |
| Verkehrswegen im Gebäude |  |  |  |
| Tragfähigkeit/Abmessungen/ Güte von Laufflächen überprüfen/beachten – ggf. gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung |  |  |  |
| - Laufstege |  |  |  |
| - Seitenschutz |  |  |  |
| - Treppen |  |  |  |
| - Durchsteigöffnungen |  |  |  |
| - Beleuchtung |  |  |  |
| - Lichtraumprofil |  |  |  |
| Arbeitsplätzen |  |  |  |
| Standflächen auf Dächern/an Schornsteinen: |  |  |  |
| Tragfähigkeit/Abmessungen/ Güte von Laufflächen überprüfen/beachten – ggf. gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung |  |  |  |
| - Standflächen |  |  |  |
| - Seitenschutz |  |  |  |
| - Ruhebügel |  |  |  |
| - Ruhebühnen |  |  |  |
| - Abstände |  |  |  |
| Arbeitsplätzen im Gebäude |  |  |  |
| Tragfähigkeit/Abmessungen/ Güte von Laufflächen überprüfen/beachten – ggf. gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung |  |  |  |
| - Standfläche |  |  |  |
| - Seitenschutz |  |  |  |
| - Lichtraumprofil |  |  |  |
| - Abstände |  |  |  |
| ausreichende Beleuchtung (Künstliche Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung)/ Regelmäßige Reinigung und Wartung der Beleuchtungskörper |  |  |  |
| Elektrischer Strom/Elektromagnetische Felder |  |  |  |
| Ausreichende Abstände zu Freileitungen einhalten |  |  |  |
| Feldstärke ermitteln |  |  |  |
| abschalten/ abschranken/ abschirmen |  |  |  |
| Feststellen der belasteten Beschäftigten | n |  |  |
| Kennzeichnen, Gefahrenbereich festlegen |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |
| Notwendige Abstände zu Antennenanlagen entsprechend der Standortbescheinigung einhalten oder beim Betreiber Informationen einholen. Weitere Informationen unter: www.bundesnetzagentur.de |  |  |  |
| Einsatz von PRCD-S Schaltern |  |  |  |