| Checkliste Arbeitsplatz Signalmann, Reservetaucher, Taucherhelfer Diese Checkliste hilft Ihnen zu überprüfen, ob die Arbeitsplätze von Signalmann, Reservetaucher und Taucherhelfer sicher sind. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Signalmann |  |
| Die Größe und Tragfähigkeit des Arbeitsplatzes entspricht den Anforderungen des Einsatzes und der notwendigen Geräte. |  |  |  |
| Geeignete Absturzsicherungen sind vorhalten. |  |  |  |
| Eine sichere Signalgebung und Kommunikation zum / vom Taucher oder der Taucherin ist gewährleistet. |  |  |  |
| Eine sichere Beobachtung ist gewährleistet. |  |  |  |
| Der Arbeitsplatz ist dafür geeignet, die notwendige Überprüfung des Tauchers vornehmen zu können. |  |  |  |
| Der Taucher oder die Taucherin kann beim Einsteigen ins Wasser und beim Aussteigen aus dem Wasser ausreichend gesichert werden. |  |  |  |
| Der Signalmann ist vor der Witterung (Niederschlag, Temperatur, Sonnenschein) geschützt. |  |  |  |
| Dem Signalmann stehen geeignete Aufzeichnungsmöglichkeiten an der Tauchstelle zur Verfügung. |  |  |  |
| Im Sichtbereich des Signalmanns steht eine gut ablesbare Uhr bereit. |  |  |  |
| Reservetaucher |  |
| Dem Reservetaucher oder der Reservetaucherin steht einen Platz zur Verfügung, von dem aus er/sie im Gefahrfall sofort tätig werden kann |  |  |  |
| Die Ausrüstung für den Reservetaucher oder die Reservetaucherin wird einsatzbereit an der Einsatzstelle bereithalten. |  |  |  |
| Es ist sichergestellt, dass der Reservetaucher oder die Reservetaucherin für den Notfall zum sofortigen Eingreifen bereitsteht (im Bedarfsfall nur noch Fossen, Maske und Atemgasgerät anlegen) |  |  |  |
| Der Reservetaucher oder die Reservetaucherin wird vor der Witterung (Niederschlag, Temperatur, Sonnenschein) geschützt. |  |  |  |
| Der Signalmann kann die Einsatzfähigkeit des Reservetauchers ständig beobachten, um den Taucheinsatz abbrechen zu können, wenn der Reservetaucher nicht mehr einsatzbereit ist. |  |  |  |
| Taucherhelfer |  |
| Die Größe und Tragfähigkeit des Arbeitsplatzes des Taucherhelfers entspricht den Anforderungen des Einsatzes und der notwendigen Geräte. |  |  |  |
| Es sind Geeignete Absturzsicherungen vorhalten |  |  |  |
| Die Verständigung zwischen Signalmann und Taucherhelfer ist gewährleistet. |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |