| Checkliste Einsatz von Stehleitern Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Benutzung von Stehleitern bei zeitweiligen Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. In der konkreten Anwendung sind ggf. weitere Aspekte zu beachten. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Bevor eine Stehleiter benutzt wird, ist geprüft, ob der Leitereinsatz erforderlich oder der eines sichereren Arbeitsmittels (z. B. Gerüst, Hubsteiger) möglich und angemessen ist. |  |  |  |
| Die Stehleiter ist geeignet (z. B. für die zu erreichende Arbeitshöhe). |  |  |  |
| Vor der Benutzung erfolgt eine Sichtkontrolle auf Mängel, Vollständigkeit und Funktion (z. B. sind Holme und Sprossen nicht angebrochenen, Metall-Leitern nicht verbogenen oder angeknickt, Leiterfüße vollständig vorhanden). |  |  |  |
| Betriebsanleitung vorhanden (z. B. Piktogramm) |  |  |  |
| Kennzeichnung vorhanden (z. B. Inventar-Nr.) |  |  |  |
| Nachweis der letzten Prüfung (z. B. Prüfplakette) |  |  |  |
| Die Aufstellfläche ermöglicht die standsichere Aufstellung der Stehleiter (z. B. ausreichend tragfähig, unbeweglich). |  |  |  |
| Beim Benutzen der Stehleiter dürfen keine zusätzlichen Absturzgefährdungen entstehen (z. B. beim Einsatz auf einem Balkon). |  |  |  |
| Das Mitführen von Lasten oder Arbeitsmitteln darf ein sicheres Festhalten an der Leiter nicht verhindern. |  |  |  |
| Stehleitern im Verkehrsbereich sind z. B. durch Absperrungen gesichert. |  |  |  |
| Die Stehleiter nur betreten, wenn die Spreizsicherung wirksam ist. |  |  |  |
| Die Standsicherheit auf der Leiter durch Einsatz von Einhängepodesten verbessern. |  |  |  |
| Während der Benutzung sind die Leiterteile bei Vielzweck-, Mehrzweck- oder Universalleitern unbeweglich miteinander verbunden (Einrastvorrichtungen überprüfen). |  |  |  |
| Fahrbare Stehleitern sind während der Benutzung so arretiert, dass sie nicht wegrollen können. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |