| Checkliste Einsatz von Stopfmaschinen, Schotterpflügen Diese Checkliste hilft Ihnen, Stopfmaschinen, Schotterpflügen sicher und zuverlässig einzusetzen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Zugfahrten im benachbarten Gleis |  |  |  |
| Arbeiten werden nur begonnen, wenn die Sicherung organisiert ist (z.B. durch mitfahrende Absperrposten und die Möglichkeit, von der Maschine aus eine Sperrung des benachbarten Gleises zu veranlassen). |  |  |  |
| Verlassen der Maschine nur in Begleitung des Absperrpostens. |  |  |  |
| Beim Verlassen der Maschine nur zur Feldseite absteigen. Die Ausgänge zum benachbarten Gleis verriegeln. |  |  |  |
| Nach dem Verlassen der Maschine nur im unmittelbaren Zugriffsbereich des Absperrpostens aufhalten und im gesperrten Arbeitsgleis bleiben. |  |  |  |
| Vor Betreten der Mittelkernseite der Maschine (z.B. bei Störung an den Stopfaggregaten) ist die Sperrung des benachbarten Betriebsgleises veranlasst. |  |  |  |
| Maßnahmen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen |  |  |  |
| Unter eingeschalteter Fahrleitung werden nur definierte Arbeitsebenen auf den Maschinen betreten. |  |  |  |
| Es ist sicher gestellt, dass die Fahrleitung freigeschaltet ist, wenn ausnahmsweise Arbeiten an höherliegenden Stellen der Maschine erforderlich sind, z.B. Reinigungsarbeiten. |  |  |  |

| Tauchstelle/ Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |