| Checkliste Einsatz von Traggerüsten Diese Checkliste hilft Ihnen beim Einsatz von Traggerüsten. Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Schriftliche Montageanweisung für Traggerüste und Schalungen liegt vor. |  |  |  |
| Schriftliche Montageanweisung wurde eingehalten (Gewicht, Lage der Anschlagpunkte (Transportlage beachten), Reihenfolge der Montage, Hilfskonstruktionen (z. B. Abspannungen, Aussteifungen). |  |  |  |
| Der statische Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrundes liegt vor. |  |  |  |
| Nachweis der Standsicherheit des Traggerüstes ist vorhanden. |  |  |  |
| Es wurden keine beschädigten Gerüstbauteile verwendet. |  |  |  |
| Stützen sind auf tragfähigem Untergrund aufgestellt. |  |  |  |
| Bei Gefahr des Einsinkens sind Last verteilende und unverrückbare Unterlagen benutzt. |  |  |  |
| Die Abstände zu Baugruben/ Gräben sind eingehalten. |  |  |  |
| Schutz gegen Anprall von Fahrzeugen ist vorhanden. |  |  |  |
| Aufstieg erfolgt über Treppen, Bautreppen oder Treppentürme |  |  |  |
| Podestleiter als Arbeitsplatz ist vorhanden. |  |  |  |
| Die Arbeitsfläche ist ausreichend breit. |  |  |  |
| Auf geneigten Flächen sind Beschäftigte gegen Absturz gesichert. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |