| Checkliste Einsatz von Zweiwegebaggern und anderen Zweiwegefahrzeugen Diese Checkliste hilft Ihnen, Zweiwegebagger und andere Zweiwegefahrzeuge sicher und zuverlässig einzusetzen. |
| --- |
|  | ja | nein | Nicht rele- vant |
| Maßnahmen, um An- und Überfahren von Personen durch Zweiwegebagger und andere Zweiwegefahrzeuge auszuschließen: |  |
| Arbeitsbereich der Kolonne vom Arbeits- und Fahrbereich des Zweiwegebaggers trennen, soweit dies verfahrenstechnisch möglich ist. |  |  |  |
| Fahrgeschwindigkeit des Zweiwegebaggers so einrichten, dass der Bagger vor Personen im Gleis anhalten kann (im Arbeitsbereich max. 5 km/h) |  |  |  |
| Beschäftigte anweisen, dass der Aufenthalt im Gefahrbereich des Zweiwegebaggers nur zulässig ist, wenn dies für die Arbeiten erforderlich ist und wenn Sichtverbindung zum Baggerbediener besteht. |  |  |  |
| Zweiwegebagger (auch Mietgerät) mit einem Kamera-Monitor-System zur Rückraumüberwachung ausrüsten und die Benutzung anweisen. |  |  |  |
| Baggerbediener anweisen, die Kabine bei Fahrbewegungen wenn möglich immer in Fahrtrichtung zu drehen. |  |  |  |
| Die Kolonne anweisen, dass vor allen Arbeiten am Baggerunterwagen (z.B. Ablegen von Werkzeug, Anschluss einer Schlepperde) die Zustimmung des Baggerbedieners einzuholen ist. |  |  |  |
| Baggerbediener und Kolonne unterweisen, dass die Mitfahrt auf dem Bagger nur auf dem zweiten Sitzplatz in der Baggerkabine zulässig ist. |  |  |  |
| Bei größeren Entfernungen, die im Bereich der Arbeitsstelle von Beschäftigten zurückzulegen sind, geeignete Transportmittel für Personen bereitstellen. |  |  |  |
| Beim Verfahren von Wagen mit dem Zweiwegebagger und anderen Zweiwegefahrzeugen: |  |
| Die zulässigen Anhängelasten gemäß Betriebsanleitung, Anschriftentafel und gemäß Festlegungen des Bahnbetreibers beachten. |  |  |  |
| Für das Anhängen von Wagen nur vom Bahnbetreiber zugelassene Kuppelstangen verwenden. |  |  |  |
| Alle angehängten Wagen an die Eisenbahnwagenbremsanlage anschließen. |  |  |  |
| Abzustellende Wagen ordnungsgemäß, z.B. mit Hemmschuhen, gegen Wegrollen sichern. |  |
| Zusätzliche Maßnahmen |  |  |  |
| Beim Einsatz des Baggers unmittelbar neben Gleisen: |  |
| Nur dann in ein benachbartes Gleis hineinschwenken, wenn dies verfahrensbedingt erforderlich ist und dieses Gleis gesperrt ist. |  |  |  |
| Schwenkbegrenzung in Betrieb nehmen, wenn der Zweiwegebagger auf dem Schienenfahrwerk eingesetzt wird. |  |  |  |
| Bei der Einstellung der Schwenkbegrenzung den Rüstzustand des Baggers beachten (z.B. seitlich verstellbarer Ausleger, Grabenräumschaufel). |  |  |  |
| Bei Einsatz des Baggers auf dem Straßenfahrwerk in Abstimmung mit der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle zusätzliche Maßnahmen durchführen, um die Gefahr des unbeabsichtigten Schwenkens in ein benachbartes Betriebsgleis zu berücksichtigen (z.B. Zulassung der Fahrt von der Arbeitsstelle aus, nachdem der Bagger die erforderliche Ruhestellung eingenommen hat). |  |  |  |
| Beim Einsatz des Baggers unter Fahrleitung: |  |
| Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel so auswählen, dass die eingeschränkte Arbeitshöhe berücksichtigt wird (z.B. Einhaltung des zulässigen Spreizwinkels bei Ketten, Hebebändern, Seilen). |  |  |  |
| Beim Einsatz auf dem Schienenfahrwerk mit vorhandener Bahnerdung die Hubbegrenzung auf den erforderlichen Schutzabstand zur Fahrleitung einstellen, dabei Federwege, Wippbewegungen beim Absetzen einer Last usw. berücksichtigen. |  |  |  |
| Beim Einsatz auf dem Mobilfahrwerk prüfen, ob die Hubbegrenzung trotz der Unebenheiten des Geländes und ob die Schlepperde trotz eventueller Fahrbewegungen des Baggers eingesetzt werden können. Gfs. den Bagger nur als Standgerät betreiben. |  |  |  |
| Beim Hebezeugeinsatz: |  |
| Den Bagger mit geeigneter Anschlageinrichtung (z.B. Lasthaken mit Hakenfalle), optisch oder akustisch wirkender Lastmomentwarneinrichtung, Leitungsbruchsicherungen an den Auslegerzylindern und Traglasttabelle am Bedienerplatz ausrüsten. |  |  |  |
| Bei der Arbeitsvorbereitung und beim Einsatz berücksichtigen, dass das zulässige Lastmoment von den jeweiligen Einsatzbedingungen (Straßenfahrwerk, Schienenfahrwerk, Pratzen) abhängig ist. |  |  |  |
| Die zusätzlichen Angaben der Betriebsanleitung für den Hebezeugeinsatz berücksichtigen (z.B. Hebezeugeinsatz nur bei Pratzenabstützung). |  |  |  |
| Bei der Arbeitsvorbereitung und beim Einsatz beachten, dass das zulässige Lastmoment durch die Gleisüberhöhung im Bogen wesentlich (bis zu ca. 30 %) verringert wird (dies wird durch die Lastmomentwarneinrichtung i.a. nicht erfasst). |  |  |  |
| Die für die Pratzenabstützung erforderlichen Aufstellflächen neben den Schienen bereitstellen und die zulässige Flächenpressung einhalten. |  |  |  |
| Für Gleisabschnitte, in denen die Pratzen nicht eingesetzt werden können (z.B. neben Bahnsteigen oder Stromschienen, auf der Betonplatte der festen Fahrbahn) gewährleisten, dass der Zweiwegebagger standsicher betrieben werden kann. |  |  |  |
| Geeignete, ausreichend tragfähige, unbeschädigte und mit der Tragfähigkeit gekennzeichnete Lastaufnahmemittel verwenden. |  |  |  |
| Nur Schienenhebezangen mit Sperre zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen verwenden. |  |  |  |
| Die Lastaufnahmeeinrichtungen (Tragmittel, Anschlagmittel) entsprechend der vom Unternehmer festgelegten Fristen durch eine befähigte Person prüfen. |  |  |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift |  |