|  | Flüssiggase |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Vorübergehende Beschwerden (Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. Kann Atemnot verursachen. Erfrierungen der Haut und Augenschäden bei Kontakt mit der Flüssigkeit. Austretendes Gas kann zur Verdrängung des Luftsauerstoffs führen. Erstickungsgefahr! Erstickungsgefahr in engen Räumen. Das Produkt ist extrem entzündbar. |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Bei Dämpfen mit Absaugung arbeiten! Es ist zu gewährleisten, dass im Druckgasbehälter die Temperatur von 40 °C nicht überschritten wird. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Schlag und Reibung vermeiden! Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Handschutz: Handschuhe aus z.B. Leder nur als Spritzschutz verwenden. Atemschutz: Ausschließlich umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden! Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Flammhemmende, antistatische Schutzkleidung! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Bei Gasaustritt Arbeitsraum sofort verlassen! Wiederbetreten nur nach Anlegen von umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät! Undichte Flaschen/Dosen ins Freie bringen und vorsichtig unter Aufsicht entleeren! Bei Brand nicht löschen, bevor das Leck geschlossen ist, da die Gefahr der Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches besteht! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wasser im Sprühstrahl! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung