|  | Quellschweißmittel, Basis Tetrahydrofuran Tätigkeiten mit Stoffen, die im Verdacht stehen, Krebs erzeugen zu können! |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

| Das Quellschweißmittel besteht überwiegend aus Tetrahydrofuran, es können auch andere Lösemittel wie Cyclohexanon enthalten sein. Diese Information bezieht sich überwiegend auf den Gehalt an Tetrahydrofuran und die Verarbeitung im Flachdachbereich. |  |
| --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen) möglich. Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Krebserzeugende Wirkung von Tetrahydrofuran wird vermutet! Das Produkt ist leicht entzündbar. Vorsicht mit leeren Gebinden, bei Entzündung Explosionsgefahr! Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Nur ex-geschützte und funkenfreie Werkzeuge verwenden! Verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Verunreinigte Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Korbbrille! Handschutz: Handschuhe aus Nitril nur als Spritzschutz verwenden. Handschuhe aus Polyvinylalkohol sind ebenso begrenzt (als Spritzschutz) geeignet. Der Handschutz ist besonders zu beachten, da Inhaltsstoffe auch durch die Haut in den Körper gelangen können! Das empfohlene Handschuhmaterial ist nicht wasserbeständig. Bei Feuchtigkeitskontakt sind die Handschuhe unverzüglich zu wechseln. Hautschutz: Da dem ausgewiesenen Handschuhmaterial nur eine begrenzte Schutzfunktion zukommt, ist der Hautschutz besonders wichtig. Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Antistatische Schutzkleidung, z.B. Kleidung aus Baumwolle! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wasser im Sprühstrahl! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünner! Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: Produktreste: |  |
| --- | --- |