|  | Bitumenemulsionen GISCODE: BBP10 |  |
| --- | --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Eine Gefährdung durch Einatmen besteht bei Spritzverfahren. Kann die Atemwege, Augen, Haut reizen. Personen mit Emulgatoren-Allergie sollten keinen Kontakt mit diesem Stoff haben. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Beim Ab-/Umfüllen/Mischen der Komponenten Verspritzen vermeiden. Bei Pulverprodukten Staubentwicklung vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugend Hautschutzsalbe auftragen, um die Hautreinigung zu erleichtern. Produktreste von der Haut entfernen! Angetrocknetes Bitumen nur mit geeignetem Reinigungsmittel (spezielle Hautreinigungsmittel, Margarine, Pflanzenöl) von der Haut entfernen. Auf keinen Fall Lösemittel oder Diesel für die Hautreinigung verwenden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille! Handschutz: Als Spritzschutz können verwendet werden: Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Atemschutz: Bei Anwendung im Spritzverfahren (bei starker Aerosolbildung) werden Partikelfilter P2 empfohlen Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Bei Spritzverfahren: Einwegschutzanzug. |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Zäh-pastöse Produkte nach Auslaufen/Verschütten mit Schaufel oder Spachtel aufnehmen. Bei dünnflüssigen Produkten: Mit saugfähigem Material (z.B. Sand ) aufnehmen und entsorgen! Das Produkt in Lieferform ist nicht brennbar, sondern nur in ausgetrockneter Form. Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver oder Wassernebel. Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe ! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser reinigen. Keine Verdünner! Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Kanalisation oder Mülltonne schütten. Zur Entsorgung sammeln in: Flüssige Produktreste: Ausgetrocknete Produktreste: Nicht ausgetrocknete Gebinde: Ausgetrocknete Gebinde: |  |
| --- | --- |