|  | Einbau von Gussasphalt |  |
| --- | --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Wegen der Gefahr von Hautverbrennungen besondere Sorgfalt beim Umgang mit heißem Gussasphalt. Einatmen von Dämpfe und Aerosole aus Bitumen bei der Heißverarbeitung in hohen Konzentrationen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen reizen. |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Bei Arbeiten in Räumen für Frischluftzufuhr sorgen . Bei Tätigkeiten mit heißem Gussasphalt Zutritt von Wasser ausschließen. Temperatur bei Lagerung und Verarbeitung kontrollieren und vorgeschriebene Temperatur-Grenzwerte beachten. Die Verarbeitungstemperatur sollte so gering wie nötig gewählt werden. Temperaturen über 230°C sind nicht zulässig. Niemals Altöl oder Diesel als Trennmittel einsetzen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Bitumenreste nur mit geeignetem Reinigungsmittel (spezielle Hautreinigungsmittel, gut geeignet ist auch Pflanzenöl oder Margarine) von der Haut entfernen. Auf keinen Fall Lösemittel verwenden! Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Handschutz: Wärmeisolierende Schutzhandschuhe (möglichst mit Stulpen). Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe tragen, Hosenbeine immer über den Schäften der Stiefel! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Nach Verschütten abkühlen / fest werden lassen und danach mechanisch entfernen und der Wiederverwendung zuführen. Produkt ist nicht brennbar. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Bei Verbrennungen durch heißem Gussasphalt betroffene Körperpartie sofort mindestens 10 Min. mit kaltem, fließendem Wasser spülen. Nicht versuchen, das Bitumen von der Haut zu entfernen. Arzt hinzuziehen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel! Nach Einatmen: Frischluft! Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Zur Wiederverwertung getrennt von anderen Stoffen sammeln in: |  |
| --- | --- |