|  | Holzstaub (ohne Eichen- und Buchenholzstaub) Tätigkeiten mit Stoffen, die im Verdacht stehen, Krebs erzeugen zu können! |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen von Holzstaub kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Verdauungsorgane reizen. Holzstaub verschiedener Tropenhölzer kann zu Allergien der Atemwege und der Haut führen. Personen mit Holzstaub -Allergie sollten keinen Kontakt mit diesem Stoff haben. Krebserzeugende Wirkung von Holzstaub wird vermutet! Stäube können zusammen mit einer Zündquelle und Luftsauerstoff Brände und Explosionen auslösen. |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Bei Stäuben nur mit Absaugung arbeiten! Handschleifarbeitsplätze müssen ebenfalls abgesaugt werden. Die optimale Einstellung der Stauberfassungselemente an der Staubentstehungsstelle ist vor Aufnahme der Arbeit zu kontrollieren. Zur Verbesserung der Absaugwirkung sind die Schieber an den Anschlußleitungen der nicht benutzten Maschinen zu schließen. Arbeitsplätze und Maschinen müssen regelmäßig von Staubablagerungen und Spänen durch Absaugen gereinigt werden. Abblasen mit Druckluft und Kehren sind nicht zulässig. Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Atemschutz: Partikelfilter P____ (weiß) |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Glimmbrände in Staubablagerungen nicht durch scharfen Löschmittelstrahl aufwirbeln - Staubexplosionsgefahr! Bei Bränden von Silos und Filteranlagen nur mit stationärer Löschanlage löschen. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Schleifstäube: |  |
| --- | --- |