|  | Mineralwolle-Dämmstoffe (Faserstäube frei von Krebsverdacht) |  |
| --- | --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen von faserhaltigem Staub kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut reizen. |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Möglichst vorkonfektionierte, kaschierte, staubarme Produkte oder Formteile verwenden. Dämmstoffe erst vor Ort auspacken. Staubentwicklung vermeiden! Staubarme Arbeitsverfahren / -geräte verwenden. Material nicht werfen. Material nicht reißen; nur mit Messer, Scheren oder Handsägen schneiden. Elektrische Sägen nur mit Absaugung verwenden. Arbeiten bei Frischluftzufuhr! Fenster oder Türen öffnen, kein Durchzug! Arbeitsplatz sauber halten. Regelmäßig reinigen z.B. durch Aufsaugen und/oder feuchtes Aufwischen . Nicht mit Druckluft abblasen! Nicht trocken kehren! Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Arbeitsende freiliegende Hautpartien mit Wasser und Seife gründlich reinigen. Abfälle / Produktreste sofort zur Entsorgung sammeln. Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten und starker Staubentwicklung: Korbbrille! Handschutz: Schutzhandschuhe aus chromatfreiem Leder oder Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. Atemschutz: Empfohlen wird die Verwendung von (z.B. Bei Arbeiten mit höheren Staubbelastungen bzw. Faserkonzentrationen: und in engen, unbelüfteten Räumen): Partikelfilter P1(weiß) an Halb-/Viertelmaske oder:. Partikelfiltrierende Halbmaske FFP1. Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Geschlossene, langärmelige Arbeitskleidung tragen. |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Produkt ist nicht brennbar. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen! Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Mülltonne oder Bauschutt werfen. Produktreste, Abfälle und Staubsaugerinhalte direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Produktreste: |  |
| --- | --- |