| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Anlegeaufzüge | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Anlegeaufzügen. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Unfälle sind durch nicht standsichere Aufstellung des Aufzuges und durch herabfallende Lasten möglich. Absturzgefahr an Abnahme- / Entladestellen |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Betriebsanleitung des Geräteherstellers lesen und beachten. Aufzug standsicher aufstellen. Fahrwerk durch Herausdrehen der Spindeln entlasten und Grundrahmen horizontal ausrichten. Anlegeaufzüge ohne Fahrwerk am Aufstellplatz unverschiebbar festlegen. Zulässige Höchstlast gemäß Belastungsanzeige einhalten. Flachgeneigte Fahrbahnen gemäß Betriebsanleitung unterstützen. Nur geeignete Lastaufnahmemittel verwenden, z.B. Ziegelpritsche, Kippkübel; Lastaufnahmemittel müssen umwehrt sein; Gitteröffnungsweiten maximal 5 cm. Schlaffseilbildung vermeiden. Elektrisch betriebenen Anlegeaufzug nur über einen besonderen Speisepunkt mit Schutzmaßnahme anschließen, z.B. Baustromverteiler mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Gefahrenbereich unter Aufzug absperren oder sichern. Das Befördern von Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel sowie die Benutzung der Fahrbahn als „Leiter" sind verboten. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Die Anlage ist bei Störungen still zusetzen und darf nur durch beauftragte Personen freigegeben werden. Störungen und Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
|  | Bei Unfällen ist die Anlage sofort abzuschalten. Erste-Hilfe-Leistung möglichst durch Ersthelfer. Unfall melden, dabei die Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. Notruf: .................................................... Ersthelfer ....................................................., Tel. ................................... |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Anlegeaufzüge sind nach jedem Aufbau und sonst mindestens alle xx Monate (xx entsprechend Gefährdungsbeurteilung eintragen) durch die zur Prüfung befähigte Person ….. (Namen eintragen) auf Betriebssicherheit zu prüfen. Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt werden. Bei Instandhaltungsarbeiten ist der Hubwagen gegen Fortrollen zu sichern. |