| Check “Büroarbeitsplatz” |
| --- |
| Mit dem folgenden Check können Beschäftigte die Qualität ihres Büroarbeitsplatzes überprüfen. Beschäftigte/r: Arbeitsplatz: Datum: Checkpunkte 1. Anordnung der Arbeitsmittel im Raum 2. Beleuchtung und Lichtverhältnisse 3. Raumklima 4. Arbeitstisch, Arbeitsfläche 5. Anordnung der Arbeitsmittel am Arbeitsplatz 6. Büroarbeitsstühle |
| 1. Anordnung der Arbeitsmittel im Raum |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Der Arbeitsplatz ist mit Blickrichtung parallel zum Fenster aufgestellt. | Arbeitsplatz bzw. Bildschirm entsprechend aufstellen. | Ja Nein |  |
| Die freie Bewegungsfläche am Arbeitsplatz beträgt mindestens 1,50 m2. | Den Arbeitsplatz so ändern, dass die unverstellte freie Bewegungsfläche mindestens 1,50 m2 beträgt. | Ja Nein |  |
| Die Tiefe der Benutzerfläche am Arbeitsplatz beträgt mindestens 1,00 m. | Den Arbeitsplatz umgestalten. | Ja Nein |  |
| Es sind ausreichend große Möbelfunktionsflächen vorhanden, um Schranktüren, Auszüge oder Schubladen ohne Probleme vollständig öffnen zu können. | Arbeitsplatz so gestalten, dass Möbelfunktionsflächen ausreichend groß sind. | Ja Nein |  |
| Verkehrswege sind ausreichend breit (bis 5 Benutzer: 0,80 m; bis 20 Benutzer: 0,93 m; bis 100 Benutzer: 1,25 m). | Arbeitsraum so gestalten, dass die Verkehrswege ausreichend bemessen sind. | Ja Nein |  |
| Der Fußboden ist sicher begehbar. | Stolperstellen entfernen, Fußboden reparieren. | Ja Nein |  |
| 2. Beleuchtung und Lichtverhältnisse |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Es treten keine Blendungen durch Leuchten oder helle Flächen auf. Auf der Bildschirmoberfläche machen sich Spiegelungen – zum Beispiel von Leuchten, Fenstern, hellen Wänden oder heller Kleidung – nicht störend bemerkbar. | Arbeitsplatz falls möglich entsprechend umgestalten. | Ja Nein |  |
| Die Beleuchtungsstärken sind ausreichend. | Beleuchtung nutzen. Sonnenschutz-vorrichtungen öffnen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Auf defekte Lampen hinweisen. | Ja Nein |  |
| Es sind keine starken Schatten vorhanden. Das räumliche Sehen und das Erkennen von Gesichtern wird durch die Beleuchtung unterstützt. | Beleuchtung benutzen. | Ja Nein |  |
| Geeignete verstellbare Sonnenschutzvorrichtungen sind vorhanden, die Blendungen und Spiegelungen vermeiden helfen. | Die vorhandenen Einrichtungen (z. B. Jalousien, Trennwände) entsprechend einsetzen. | Ja Nein |  |
| 3. Raumklima |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Die Lufttemperatur kann auf ca. 21 °C bis 22 °C reguliert werden. (Bei hohen Außentemperaturen kann die Raumtemperatur höher sein, sollte jedoch 26 °C nicht überschreiten.) | Entsprechend der Ausrichtung der Fensterfronten, der Größe der Fenster, der Art der Verglasung sowie dem Standort des Gebäudes (Klimaregion) geeignete Sonnenschutzvorrichtungen einsetzen – zum Beispiel Jalousien). Arbeitsplatz, falls möglich, entsprechend umgestalten. | Ja Nein |  |
| Es gibt keine beeinträchtigende Zugluft. | Arbeitsplatz, falls möglich, entsprechend umgestalten. | Ja Nein |  |
| 4. Arbeitstisch, Arbeitsfläche |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Die Größe Ihrer Arbeitsfläche – in der Regel die Tischfläche – beträgt mindestens 1600 mm x 800 mm bzw. 1,28 m2. Bei der Verwendung von zusätzlichen Arbeitsmitteln kann eine größere Arbeitsfläche notwendig sein. | Arbeitsfläche erweitern, freie Arbeitsfläche schaffen – zum Beispiel aufräumen. Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |
| Die Tiefe Ihrer Arbeitsfläche beträgt mindestens 800 mm. Bei Einsatz eines Bildschirmgerätes mit einer Tiefe von 450 mm oder mehr muss sie gegebenenfalls größer sein. | Tiefe der Arbeitsfläche erweitern (Bildschirm darf nicht über den Tisch hinaus in Verkehrswege ragen). Arbeitsplatz entsprechend einrichten Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |
| Die Höhe des Arbeitstisches beträgt 720 mm oder ein höhenverstellbarer Tisch ist richtig eingestellt . | Arbeitsflächenhöhe anpassen. | Ja Nein |  |
| Ausreichender Bein- und Fußraum ist vorhanden. | Einengende Gegenstände entfernen – zum Beispiel Papierkorb, Rechner, Drucker). | Ja Nein |  |
| Sitz-/Steharbeitsplätze haben in der Höhe einen Verstellbereich von mindestens 680 mm bis 1180 mm. |  | Ja Nein |  |
| An Steharbeitsplätzen ist ein ausreichender Fußraum vorhanden. | Einengende Gegenstände entfernen – zum Beispiel Papierkorb, Rechner, Drucker). | Ja Nein |  |
| 5. Anordnung der Arbeitsmittel am Arbeitsplatz |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Wo häufig mit Vorlagen gearbeitet wird, werden Vorlagenhalter eingesetzt, die ausreichend groß, stabil und in der Neigung verstellbar sind. | Vorlagehalter einsetzen. | Ja Nein |  |
| Häufig genutzte Arbeitsmittel, wie zum Beispiel der Bildschirm, sind zentral im Blickfeld angeordnet, damit unbequeme Kopfund Körperhaltungen so weit wie möglich vermieden werden. | Bildschirm zentral anordnen, direkt auf den Arbeitstisch (nicht auf den Rechner) stellen, Sehabstand prüfen. | Ja Nein |  |
| Der Abstand zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm, richtet sich eher nach der Sehaufgabe als nach der Bildschirmgröße. Bewährt haben sich Abstände zwischen 500 und 650 mm.. | Arbeitsplatz entsprechend anordnen. | Ja Nein |  |
| Die oberste Zeile auf dem Bildschirm befindet sich in Augenhöhe oder tiefer. | Bildschirm tiefer stellen, keine Schwenkarme, Ständer einsetzen, vom Rechner herunternehmen. | Ja Nein |  |
| Die Tastatur ist vom Bildschirm getrennt und kann variabel aufgestellt werden. Vor der Tastatur ist genügend Platz zum Auflegen der Hände vorhanden. | Vor der Tastatur 100 bis 150 mm Platz zur Handauflage berücksichtigen. Gegebenenfalls längeres Kabel anschließen. | Ja Nein |  |
| Die Tasten sind matt, hell und mit dunklen Buchstaben beschriftet. Die Beschriftung ist deutlich und gut lesbar. | Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |
| 6. Bürorbeitsstühle |
| Gestaltungskriterium | Mögliche Maßnahmen | Mein Arbeitsplatz entspricht dem Kriterium Nach Durchführung der Maßnahmen, falls dies direkt möglich ist. | Bemerkungen |
| Der Büroarbeitsstuhl ist standsicher und stabil. Das erfordert im Allgemeinen ein Untergestell mit fünf Abstützpunkten (Rollen). | Nicht standsicheren Büroarbeitsstuhl ersetzen. Beschädigte Büroarbeitsstühle von einer Fachkraft in Stand setzen lassen. Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |
| Unbeabsichtigtes Wegschieben oder Wegrollen ist nicht möglich. | Rollen dem Bodenbelag entsprechend einsetzen (für Teppichboden harte Rollen – einfarbig; für glatte, harte Böden weiche Rollen – zweifarbig). Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |
| Form und Einstellmöglichkeiten des Büroarbeitsstuhls ermöglichen eine ergonomische Sitzhaltung. | Anhand des Faltblattes der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft “Gesund arbeiten am PC” oder der Unterweisung “Büroarbeit” überprüfen. Wo notwendig, sollten Fußstützen als Ausgleich zwischen Sitzhöhe und Fußboden eingesetzt werden. Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |
| Sie sind mit sämtlichen Verstellmöglichkeiten Ihres Büroarbeitsstuhles vertraut und haben den Stuhl richtig eingestellt. | Die Hersteller- information heranziehen. | Ja Nein |  |
| Die Rückenlehne ist neigbar und stützt den Rücken in den unterschiedlichen Sitzhaltungen, vor allem im Lendenbereich, gut ab. Sie reicht bis zu den Schulterblättern oder ist höhenverstellbar. | Anpressdruck und Höhe der Rückenlehne auf Ihr Körpergewicht und Ihre Größe einstellen. Mit Vorgesetzten sprechen. | Ja Nein |  |

| Baustelle/Objekt: |  | Verantwortlich: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift | _________________________ |

© 2006 VBG - Hamburg