Arbeitsplatz / -bereich:

|  | BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF |  |
| --- | --- | --- |
| Schimmelpilze |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
| Biologische Arbeitsstoffe: Nach Wasserschäden in Gebäuden können Wände (Farbanstrich, Tapete, Putz) eine Vielzahl von Schimmelpilzen enthalten. Durch die Staubaufwirbelung bei den Arbeiten können größere Mengen Schimmelpilzsporen in die Luft freigesetzt werden. Gefahrstoffe: Beim Entfernen des Putzes kommt es zur Entwicklung schwerlöslicher Stäube. Gesundheitsgefahren: Allergische Atemwegserkrankungen durch Schimmelpilze Unspezifische Beeinträchtigungen der Atmungsorgane durch Stäube (z.B. chron. Bronchitis) Seltener toxische und infektiöse Wirkungen von Schimmelpilzen, v.a. bei abwehrgeschwächten Personen Verschleppung schimmelpilzhaltiger Stäube (z.B. über Kleidung) in andere Bereiche |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Vor dem Entfernen der Raufasertapete mit dem Höchstdrucksprühextraktionsverfahren, diese mit Sporenbinder streichen. Verschleppung schimmelpilzhaltigen Staubs in nicht kontaminierte Bereiche unterbinden. Abschotten des Schwarzbereichs mit Baufolie und im Sanierungsbereich verbliebene Gegenstände abdecken. Zur Reinigung verunreinigter Flächen Entstauber [Firma ??] mit Filterpatronen der Staubklasse H (gem. DIN EN 60335-2-69) oder vergleichbare Geräte einsetzen. Im Schwarzbereich nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen; keine Nahrungs- und Genussmittel aufbewahren. Beim Verlassen des Schwarzbereichs Schutzkleidung ablegen und –schuhe reinigen. Handschutz: Beachtung des Hautschutzplans (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) Tragen von Nitrilkautschukhandschuhen Atemschutz: Tragen von gebläseunterstützter Halbmaske TM2P, Arbeitstägliche Reinigung des Atemschutzes und Wechsel der Filter Schutzkleidung: Tragen partikeldichter Einwegschutzkleidung der Kat. III, Typ 5 mit Kapuzen Schutzschuhe: Tragen von abwaschbaren Sicherheitsschuhen der Kat. S3 |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL Notruf: ??? |
| Bei Beschädigung der Persönlichen Schutzausrüstung diese sofort wechseln Bei Betriebsstörungen, Kontamination benachbarter Bereiche Vorgesetzte/Verantwortliche [Name??] informieren |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE Notruf: ??? |
| Bei Auftreten von Unwohlsein, Reizerscheinungen den Vorgesetzten informieren und ggf. den Arzt aufsuchen Bei Verschmutzung des Auges dieses mit sauberem Wasser ausspülen Bei Verletzung Wunde fachgerecht versorgen. Ersthelfer und bei Bedarf Arzt aufsuchen (Verbandbucheintrag) |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |

- Technische Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen

- Persönliche Schutzausrüstung fachgerecht instandhalten bzw. ggf. entsorgen

- Staubfreier Abtransport des demontierten Materials in bereit gestellten Kunststoffsäcken (z.B. big bags) Säcke nicht luftleer drücken.

# Text boxes

# BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BioStoffV,

§ 14 GefStoffV

Ausgabe

Tätigkeit: Entfernen von schimmelpilzbefallenem Putz in Gebäude XY