| Firma: Arbeitsbereich / Baustelle: Verantwortlich: Unterschrift | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Nr. Stand: |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
|  | Kühlschmierstoffe, wassermischbar, entaromatisiert Als Inhaltsstoffe können enthalten sein: Mineralöle, Kohlenwasserstoffe, Glykolether (z.B. Butoxydiethylenglykol), Emulgatoren, Borsäureverbindungen, polare Wirkstoffe, Konservierungsstoffe (z.B. geringe Mengen Formaldehyd), primäre Amine. |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Einatmen von Mineralöldämpfen kann zu Gesundheitsschäden führen. Reizt die Atemwege, Haut. Gesundheitsschäden möglich (Hauterkrankungen durch feste Verunreinigungen, Kontaktekzemen und Ölakne). Die in der Gebrauchtemulsion entstehenden N-Nitrosamine können Krebs erzeugen. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! Verspritzen vermeiden, z.B. durch Verwendung von Spritzschutzeinrichtungen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Keine kühlschmierstoffgetränkten Lappen in den Taschen aufbewahren! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Bei Dämpfen mit Absaugung arbeiten! Produktreste von der Haut entfernen! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hände nicht mit Kühlschmierstoffen reinigen! Zum Abtrocknen der Hände saubere Textil- oder Papierhandtücher verwenden. Hautpflegemittel verwenden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille! Handschutz: Schutzhandschuhe dürfen getragen werden beim Umgang mit Kühlschmierstoffkonzentraten - z.B. Ansetzen der Emulsionen - bzw. bei der Reinigung von außer Betrieb genommenen Maschinen. Sie dürfen bei Arbeiten an Maschinen mit rotierenden Werkstücken oder Werkzeugen nicht getragen werden, wenn die Gefahr des Erfasstwerdens besteht! Handschuhe aus Nitril. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert! Atemschutz: Bei Aerosol- oder Dampfbildung: Kombinationsfilter A_-P2 (braun-weiß) Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden: Körperschutz: Enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen. Enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver oder Wassernebel. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe : Crackprodukte, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluft- unabhängigem Atemschutzgerät und Schutzkleidung! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| Erste Hilfe |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel! Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Gabe von medizinischem Kohlepulver. Ersthelfer: |  |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: ____________________________ Unterschrift des Unternehmers |  |