|  | Ablauger, reizend GISCODE: M-AL10 |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

| Die Produkte enthalten Alkalien (z.B. Calciumhydroxid), Carbonate (Natrium- oder Calciumcarbonat), Silikate sowie geringe Mengen Tenside, Verdickungsmittel und Hilfsstoffe. |  |
| --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Eine Gefährdung durch Einatmen besteht bei Spritzverfahren. Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Arbeiten bei Frischluftzufuhr! Verschlüsse vorsichtig öffnen! Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Bei Pulverprodukten Staubentwicklung vermeiden. Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Produktreste von der Haut entfernen! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Hautpflegemittel verwenden! Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Korbbrille! Handschutz: Handschuhe aus Naturlatex, Polychloropren, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid, Butylkautschuk, Fluorkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Atemschutz: Bei Spritzverfahren: Partikelfilter P____ (weiß) Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Bei Spritzverfahren: (Einweg-)Chemikalienschutzanzug. |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Mit saugfähigem Material (z.B. Kalksteinmehl, Sand) aufnehmen, entsorgen und Reste mit Wasser wegspülen! Produkt ist nicht brennbar. Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe ! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser reinigen. Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: Farb- und Lackschlämme: |  |
| --- | --- |