Gabelstapler – Einsatz der Arbeitsbühne

●	Abstürzen von Personen und Arbeitsbühnen

●	Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Betriebseinrichtungen

●	Herabfallen von Gegenständen

●	Anfahren von Betriebseinrichtungen

●	Anfahren oder Umkippen des Gabelstaplers

●	Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene Gabelstapler benutzen

●	Nur sichere Arbeitsbühnen benutzen mit:
	- festem, mindestens 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste
	- mindestens 1,80 m hohem Schutz vor dem Hubgerüst (Quetsch-, Scher- und Einzugstellen)
	- formschlüssiger Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen

●	Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegungen nicht über das Geländer beugen oder über dieses hinausgreifen

●	Der Hubmast muß bei angehobener Arbeitsbühne senkrecht stehen

●	Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht mit Hilfsmitteln erhöht werden (Leiter, Stuhl)

●	Bei angehobener Arbeitsbühne darf der Fahrer:
- seinen Platz auf dem Gabelstapler nicht verlassen; die Feststellbremse muß wirksam sein
- den Gabelstapler nicht verfahren; Feinpositonierung (einige Zentimeter vorwärts bzw. rückwärts) an der
  Einsatzstelle ist zulässig

●	Bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen muß auf ausreichenden Sicherheitsabstand geachtet werden

●	Paletten, Gitterboxen u.ä. dürfen nicht als Arbeitsbühne benutzt werden

Achtung:	Arbeitsbühnen an Regalflurförderzeugen müssen mit einem ortsbindenden Zustimmungsschalter
			für Hub-, Senk- und Fahrbewegungen ausgerüstet sein

●	Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, 
sichern und Vorgesetzten informieren

●	Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

●	Unfallstelle sichern

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen

●	Verletzten betreuen

●	Instandhaltungsarbeiten am Gabelstapler werden durchgeführt von: ____________________________________

●	Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: _______________________________________________________

# Text boxes

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

5. Verhalten bei Unfällen

● – Erste Hilfe

Notruf: 112

6. Instandhaltung, Entsorgung

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.04

Namen der Firma hier einsetzen