Elektro-Schweißarbeiten

Abteilung: .......................................		Arbeitsplatz .......................................

●	Gefahr eines elektrischen Schlages:
	- durch beschädigte Schweißkabel,
	- falschen Anschluß des Massekabels,
	- mangelhafter Schutz bei indirektem Berühren.

●	Verletzung durch:
	- elektrische Körperdurchströmung,
	- Verbrennen,
	- Sekundärunfälle, z.B. Abstürzen durch Erschrecken.

●	Gefahren für Augen und Haut durch UV-Strahlen

●	Verletzung durch:
	- Verblitzen der Augen,
	- Verbrennen der Haut,
	- Schweißperlen und wegspitzende Schlacke.

●	Vor Gebrauch Gerät und Kabel auf Mängel prüfen (auch Gültigkeit der Prüfplaketten).

●	Gute Leitfähigkeit zwischen Massekabel und Werkstück herstellen:
- möglichst am Werkstück bzw. mit geringem Abstand und fester Verbindung.

●	Vor Arbeitsbeginn Absaugeinrichtung einschalten und bei Bedarf nachführen.

●	Brenner immer isoliert ablegen (mögl. Elektrodenrest entfernen).

●	Kabel vor Beschädigung schützen, Kabel mit isolierten Kupplungen verwenden.

●	Persönliche Schutzausrüstung tragen und auf sicheren Zustand achten:
- Hautschutz entsprechend Hautschutzplan durchführen,
- Schweißerschutzhandschuhe mit Stulpen (ohne Metallniete) tragen,
- Gesichtsschutzschirm oder Kopfschutzhaube mit abgestimmten Schutzfilter tragen,
- Augenschutz auch beim Abschlagen der Schlacke o.ä. tragen,
- Schutzärmel, Gamaschen, Schürzen aus scher entflammbarem Material (falls sich Schweißperlen festsetzen 
  können) oder Schweißerschutzanzug (Hose über den Schuhen tragen),
- Sicherheitsschuhe tragen.

●	Auch Schweißhelfer müssen Persönliche Schutzausrüstung tragen.

●	Blendschutzmaßnahmen für andere treffen (z.B. Vorhang schließen).

●	Schweißgerät vor dem Kuppeln der Schweißkabel abschalten.

●	Bei Mängeln am Schweißgerät Gerät ausschalten und Aufsichtführende informieren.

●	Bei Ausfall der Absauganlage oder anderen Störungen Aufsichtführende informieren.

●	Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.

●	Ersthelfer und Aufsichtführende informieren.

●	Bei Stromunfall:
	- Stromzufuhr unterbrechen und Verletzten aus dem Stromkreis entfernen,
	- bei Atem- bzw. Herzstillstand Wiederbelebung einleiten und Notarzt alarmieren.

●	Schäden an Schweißeinrichtungen dürfen nur von den beauftragten Personen beseitigt werden.

●	Beschädigte Kabel oder Kupplungen instand setzen oder austauschen lassen.

●	Für die Instandhaltung ist zuständig: ..................................................................................

# Text boxes

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112

6. Instandhaltung, Entsorgung

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.09

Namen der Firma hier einsetzen