| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Baustellenkreissägen |
| Einsatz von Baustellenkreissägen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Schnittgefährdungen durch das schnelllaufende Sägeblatt, Rückschlag beim Verklemmen des Schnittgutes, Verletzungen durch Späne, Splitter bzw. Bruch des zu schneidenden Materials, Stolpern, Stürzen – Physikalische Gefährdung: Lärm – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch Berühren unter Spannung stehender Teile |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebsanleitung des Herstellers der Baustellenkreissäge beachten – Abstand des Spaltkeils vom Sägeblatt max. 10 mm – Spalt beiderseits des Sägeblattes zur Tischeinlage (Tischlippen) max. 5 mm – Schutzhaube möglichst dicht über das Werkstück absenken – Hilfseinrichtungen, wie Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock auf Vollzähligkeit und Benutzbarkeit prüfen – Nur gekennzeichnete Kreissägeblätter verwenden (bei Verbundkreissägen mit Angabe der max. zulässigen Drehzahl) – Sägeblätter mit Brandflecken aussondern – Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen, z.B. Wiederanlaufsperre vor Beginn der Sägearbeiten – Auf einen sicheren Standplatz bei der Arbeit an der Kreissäge achten – Standplatz von Hindernissen und Materialresten freihalten (Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz) – Erforderliche Hilfseinrichtungen, wie Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock benutzen – Keine Kunststoffwerkstücke sägen (Überhitzung des Sägeblattes) bzw. spezielle Sägeblätter benutzen – Splitter und Späne nur bei stehendem Sägeblatt und nicht mit bloßen Händen vom Sägetisch entfernen – Bei Verlassen des Arbeitsplatzes die Kreissäge ausschalten – Im Lärmbereich der Kreissäge Gehörschutz benutzen – Im Bereich des rotierenden Sägeblattes keine Handschuhe tragen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Kreissäge stillsetzen und gegen Wiederinbetriebnahme sichern – Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Baustellenkreissäge ausschalten (spannungslos schalten) – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Kreissäge freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Schnittverletzungen Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung, abgerissene Gliedmaßen gekühlt im Plastikbeutel mitgeben – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer – Baustellenkreissägen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch einen befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen – Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |