| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Elektrische Betriebsmittel |
| Einsatz von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln auf Baustellen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch Berühren unter Spannung stehender Teile – Brand- und Explosionsgefährdung: z.B. durch heiße Oberflächen elektrischer Betriebsmittel – Thermische Gefährdung: Verbrennungen an heißen Oberflächen elektrischer Betriebsmittel |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Auswahl der elektrischen Betriebsmittel unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Staub, mechanische bzw. chemische Beanspruchungen) – Betriebsanleitungen der Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln beachten – Bestimmungsgemäße Verwendung elektrischer Betriebsmittel sicherstellen – Kabel und Steckverbindungen elektrischer Betriebsmittel vor ihrem Einsatz prüfen – Elektrische Betriebsmittel auf Baustellen nur von Anschlusspunkten (z.B. Baustromverteiler) mit Strom versorgen, die mit geprüften Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD-Schutzschalter) kleiner bzw. gleich 30 mA) ausgerüstet sind – Vorhandene Anschlusspunkte auf Kleinbaustellen ohne Baustromversorgung nur dann benutzen, wenn die elektrischen Betriebsmittel durch zwischengeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtungen (P-RCDS) kleiner bzw. gleich 30 mA) geschützt sind – Gummischlauchleitungen H07RN-F oder mind. gleichwertige Leitungen verwenden (Ausnahme: H05RN-F für Leitungen von elektrische Handmaschinen bis 4 m Länge) – Leitungen vor mechanischen Beschädigungen geschützt verlegen – Spritzwassergeschützte Betriebsmittel verwenden, die den VDE-Bestimmungen für erschwerte Bedingungen entsprechen (Baustellenkennzeichnung mit Hammersymbol) – Vor Öffnen elektrischer Betriebsmittel, z.B. bei Wechsel von Leuchtmitteln, Netzstecker ziehen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Beschädigte elektrische Betriebsmittel stromlos machen und der Benutzung entziehen – Durch elektrische Betriebsmittel hervorgerufene Brände erst nach Stromabschaltung löschen – Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft verständigen |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage oder die Betriebsmittel freigeschaltet sind – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der elektrischen Betriebsmittel durch den Benutzer – Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (Richtwert), bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate – Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen durch Elektrofachkraft |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |