| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Fahrbare Gerüste |
| Einsatz von fahrbaren Gerüsten |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Absturz von fahrbaren Gerüsten wegen fehlenden Seitenschutzes oder wegen Umsturzes bzw. Versagens des Gerüstes; getroffen werden von Gerüstbauteilen; Umsturz bzw. Zusammenbruch des Gerüstes wegen Überlastung oder durch Windeinflüsse |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Auf-, Ab- oder Umbau von fahrbaren Gerüsten gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers der Gerüstbauteile durch fachkundige Beschäftige unter Aufsicht einer befähigten Person – Für die Benutzung freigegebene Arbeitsbühnen kennzeichnen – Fahrbare Gerüste nicht verändern – Einsatz von dreiteiligem Seitenschutz, , z.B. an Deckenkanten, sowie bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe – Geländer bzw. Seitenschutz nicht besteigen – Nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder Materialien darauf abwerfen – Belastungsangaben des Herstellers beachten – Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern (Rollen feststellen) – Fahrbare Gerüste nur bewegen, wenn sich keine Personen auf der Bühne befinden – Vor dem Verfahren lose Teile und Arbeitsmaterialien gegen Herabfallen sichern – Fahrbare Gerüste langsam und auf ebenem, tragfähigem und hindernisfreiem Untergrund verfahren – Nur in Längsrichtung und über Eck bewegen – Ggf. Niveauausgleich durch vorhandene Spindeln durchführen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Bei Störungen oder auffälligen Mängeln das Gerüst verlassen, sperren und den Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Prüfung vor der Verwendung durch eine befähigte Person (Prüfprotokoll) – Prüfung nach außergewöhnlichen Einwirkungen (z.B. Auftreffen auf Hindernisse, Verformungen, Stromdurchfluss) – Instandhaltungsarbeiten und Mängelbeseitigung nur von Gerüstbaufirma durchführen lassen – Prüfung des Gerüstes gemäß Montageanleitung |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen |