| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Gelenkwellen | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten an Gelenkwellen. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahren durch Aufwickeln. Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Vor Arbeitsbeginn sind Gelenkwellen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Die Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen der verwendeten Maschinen und Geräte sind zu beachten. Der Gelenkwellenschutz ist gegen Verdrehen zu sichern. Die Kreuzgelenke sind übergreifend abzudecken. Überlast- und Freilaufkupplungen sind geräteseitig anzubringen. Abgekoppelte Gelenkwellen müssen mit Hilfe der vorgesehenen Einrichtungen aufgehängt oder abgestützt werden. Zur Beseitigung von Störungen den Zapfwellenantrieb abstellen. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb durchführen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Rettungswagen / Arzt rufen. Unternehmer / Betriebsleitung und zuständige Berufsgenossenschaft informieren. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen. |