| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| Verdichter/Kompressoren |
| Einsatz von Verdichtern/Kompressoren auf Baustellen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdung: Eingezogen werden an unzureichend gesicherten Maschinenteilen – Chemische Gefährdung: Durch freiwerdende Gase/Aerosole beim Einsatz von Gefahrstoffen. – Brand- und Explosionsgefährdung: Durch Öl sowie das zu verdichtende Medium – Physikalische Gefährdung: Lärm – Thermische Gefährdung: Verbrennungen an heißen Oberflächen des Kompressors – Umweltgefährdung: Durch Öle und andere Betriebsstoffe bei unsachgemäßer Wartung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten – Angaben des Herstellers zum zulässigen Betriebsdruck und zum Rauminhalt des Druckbehälters beachten – Sicherheitsventile nicht unwirksam machen – Verkleidungen beweglicher Teile nicht entfernen – Sicherheitsventile und Druckmessgeräte gegen Beschädigungen schützen – Ventile zum Ablassen des Kondenswassers gemäß Herstellerangaben betätigen – Aufstellraum ausreichend belüften – Stoffe, die entzündliche oder leicht entzündliche Dämpfe bzw. Gase abgeben, nicht in der Nähe des Verdichters lagern oder verwenden – Gehörschutz verwenden |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Kompressor abschalten, Luftdruck ablassen und Vorgesetzten informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen an Verdichtern / Kompressoren durch den Benutzer – Verdichter/Kompressoren gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) prüfen – Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind – Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch den Hersteller bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |