| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anlage/Betriebsmittel |
| LKW-Ladekrane |
| Einsatz von LKW-Ladekranen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Getroffen werden von Lasten oder von Kranteilen, vom umstürzenden Kran bzw. LKW; angefahren/überfahren werden vom LKW; gequetscht werden zwischen Ladekran und Fahrzeugteilen bzw. festen Hindernissen; Absturz beim Auf- bzw. Abstieg zum Bedienstand – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme bei Berührung des Kranes, der Lastaufnahmeeinrichtungen oder der Last, wenn der Kran den Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen unterschreitet |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Bedienungs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten – Bedienung durch unterwiesene und schriftlich beauftragte Personen – Zulässige Tragkraft einhalten (Tragkrafttabelle beachten) – Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m zu Teilen der Umgebung des Ladekrans einhalten – Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten (5,0 m bei unbekannter Spannung) – Fahrzeug auf tragfähigem Untergrund abstützen und waagerecht ausrichten, lastverteilende Unterlagen verwenden – Bei Kranbetrieb in nicht vom Kranführer einsehbaren Bereichen Einweiser einsetzen – Arbeitsbereich frei von anderen Personen halten – Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten – Nach Ansprechen der Überlastsicherung Last nicht durch Einziehen des Auslegers aufnehmen – Lasten nicht schräg ziehen und pendeln, festsitzende Lasten nicht mit dem Kran losreißen – Greifer nur zum Bewegen von losem Schüttgut einsetzen – Ladung vor dem Transport sichern |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Last absenken bzw. Bereich unter schwebenden Lasten absperren, Kran stillsetzen bzw. am Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern, Aufsichtführenden informieren – Bei Kontakt mit stromführenden Teilen den Führerstand erst nach Unterbrechung der Stromzufuhr verlassen. Metallteile von Fahrzeugkranen nicht berühren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung; bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen an LKW-Ladekranen durch den Kranführer – Krane sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) zu prüfen (siehe Unfallverhütungsvorschrift „Krane“) – Prüfung durch Sachverständigen nach wesentlichen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme und sonst regelmäßig alle 4 Jahre (siehe Unfallverhütungsvorschrift „Krane“) – Ergebnisse von Prüfungen im Krankontrollbuch dokumentieren – Für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassene Trägerfahrzeuge sind zusätzlich gemäß Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung bzw. Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ zu prüfen – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen. |