| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Arbeitsmittel / Anlagen |
| Trennschleifmaschinen (Flex) |
| Einsatz von handgeführten Trennschleifmaschinen (Flex) |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Getroffen werden von nicht ausreichend fixierten Werkstücken, von Teilen der Trennscheibe, von drehender Trennscheibe beim Rückschlag der Maschine, von nachlaufenden Trennscheiben beim Ablegen der Maschine mit laufendem Motor, von Schleifspänen – Physikalische Gefährdung: Durch Lärm – Elektrische Gefährdung: Gefährliche Körperströme durch Defekte an Trennschleifmaschinen – Brand- und Explosionsgefährdung: Entzündung brennbarer Stoffe durch Funkenflug – Chemische Gefährdung: Durch Stäube |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Nur gekennzeichnete Schleifmaschinen und Trennschleifscheiben verwenden (die Drehzahl der Schleifmaschine darf nicht höher sein als die höchstzulässige Drehzahl der Trennscheibe; Trennschleifscheiben für erhöhte Umfangsgeschwindigkeiten sind mit Farbstreifen gekennzeichnet) – Zum Aufspannen der Trennscheibe nur gleich große, zur Maschine gehörende Spannflansche verwenden und diese mit Spezialschlüssel aufspannen – Vor dem Aufspannen eine Klangprobe der Trennschleifscheibe und nach dem Aufspannen einen Probelauf durchführen – Schutzhauben von Handtrennschleifmaschinen nicht entfernen – Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher fixieren – Sicheren Standplatz einnehmen – Maschine mit beiden Händen führen – Maschine nicht verkanten – Für Schleifarbeiten spezielle Schruppscheiben – keine Trennscheiben - verwenden – Mit Trennschleifmaschinen nicht von Anlegeleitern ausarbeiten – Die Maschine erst nach Stillstand sicher ablegen – Persönliche Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille, Gehörschutz, Lederschürze bzw. schwer entflammbaren Schutzanzug, Atemschutzmaske benutzen – Beim Trennen von Metallprofilen auf Funkenflug achten – Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, wenn sich im Arbeitsbereich brennbare Materialien befinden |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Trennschleifmaschine stillsetzen, sichern und Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Trennschleifmaschine freigeschaltet ist – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung, bei Herz- und Atemstillstand, Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vor dem Einsatz durch den Benutzer – Wiederholungsprüfungen von Trennschleifmaschinen (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel) auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) durch Elektrofachkraft – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen (Elektrofachkraft), die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Folgen bei Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge. |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 05/2016). Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |