| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Triebradhacken | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Triebradhacken. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Gefahr von Bein- und Fußverletzungen durch Überfahren oder Ausrutschen beim Rückwärtsfahren. Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile. Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper. Gefahren durch Lärm. Gefahren beim Betanken. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz tragen. Funktion des Gefahrschalters und der Fräswerkzeugverriegelung für die Rückwärtsfahrt überprüfen. Zum Starten muss der Antrieb ausgekuppelt und der Werkzeugantrieb ausgeschaltet sein. Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. Beim Betanken nicht rauchen. An Böschungen quer zum Hang fahren. Bei Abrutschgefahr der Maschine muss diese von einer oberhalb des Fahrzeugs befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils gehalten werden. Beim Transport, beim Wechsel der Einsatzortes und beim Wenden ist der Werkzeugantrieb auszuschalten. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Bei Gefahr sofort Gefahrschalter betätigen. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor, ausgeschaltetem Werkzeugantrieb und gezogenem Zündkerzenstecker durchführen |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Rettungswagen / Arzt rufen. Unternehmer / Betriebsleitung und zuständige Berufsgenossenschaft informieren. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen. Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten |