| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Arbeitsverfahren |
| Abbrucharbeiten auf Baustellen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | Einsturzgefahr des Bauwerkes! Absturzgefahr Staubentwicklung Lärm |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Schriftliche Abbruchanweisung nach BGV C22 (UVV Bauarbeiten) beachten und vor Ort bereit halten Notwendige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung veranlassen (Atemschutzgeräte, Lärm) Gefahrenbereiche absperren oder durch Warnposten sichern Absturzsicherungen (Gerüste, Seitenschutz, Anseilschutz) verwenden Bauteile niemals durch Unterhöhlen und Schlitzen zum Einsturz bringen Decken vor dem Befahren abstützen; Tragfähigkeit sicherstellen Hohlräume verfüllen Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm, Schutzschuhe S3 (halbhoch), evtl. Schutzbrille, Staubmaske, Gehörschutz) tragen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | Bei Gefahr Arbeiten sofort einstellen. Störungen an Vorgesetzten melden. |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung; bei Herz- und Atemstillstand, Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: ... – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen der der verwendeten Maschinen und Geräte durch befähigtes Personal. |
| Folgen der Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge. |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand .....) |