| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: | Betriebsanweisung Einsatz von Rettungswesten (bei Anpassung BGR 201: Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken beachten) | Stand: |
| --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| Tragen von Rettungswesten bei allen Arbeiten, bei denen Absturzgefahr ins Wasser besteht: an Deck von Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten (Geländer fehlt oder niedrieger als 1 Meter) außenbords im Beiboot bei Bau- und Wartungsarbeiten an Wasserbauwerken. |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Bei Nichttragen der Rettungsweste besteht beim Sturz ins Wasser die Gefahr des Ertrinkens. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| Nur die Rettungswesten verwenden, die der Norm DIN EN ISO 12402 entsprechen und nach Herstellerangaben geprüft sind. Herstellerangaben zur Benutzung einhalten. Rettungswesten und Reserveset ordnungsgemäß lagern. Vorgesehener Lagerplatz: ……… Rettungsweste vor Inbetriebnahme checken: Ist die Patrone unversehrt? Ist die Patrone voll und handfest eingeschraubt? Ist die Automatik gespannt? Ist das Mundventil gesichert? Rettungsweste ist immer über der Bekleidung zu tragen, auch im Winter! Leibgurt so spannen, dass eine flache Hand zwischen Gurt und Körper passt. Bei Schweißarbeiten nur die speziell beschichteten Rettungswesten verwenden. |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| Nicht geeignete oder ungeprüfte Rettungsweste nicht verwenden. Bei defekter oder leerer Patrone Rettungsweste nicht verwenden. Ohne Rettungsweste Arbeiten mit Ertrinkungsgefahr nicht aufnehmen. |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |
| Verunfallter soll sich möglichst wenig bewegen. Eine Person bestimmen, die den Verunfallten ständig beobachtet. Rettungsring / Rettungsmittel hinterwerfen. Beiboot einsetzen Notruf absetzen - entweder selber oder durch Dritte Ruhe bewahren Bewusstlosen Verunfallten in die stabile Seitenlage bringen Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen Bei leichter Unterkühlung: nasse Kleidung entfernen, mit Decken aufwärmen Bei schwerer Unterkühlung: Es besteht eine hohe Todesgefahr. Verunfallten in horizontaler Lage retten, lagern und ruhig stellen. In Decken einschlagen, keine Aufwärmmaßnahmen vornehmen. |
| INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |
| Defekte oder benutzte Rettungsweste Herrn / Frau / Abt. …… zur Wiederinstandsetzung zuleiten. Rettungswesten werden entsprechend Herstellerangaben durch ………….. (Name / Abt.) gewartet. Wartung wird dokumentiert. |
| FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG |
| Hirnschäden durch Sauerstoffmangel, Tod durch Ertrinken oder Unterkühlung Verletzungen durch Druckpatrone |