| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anwendungsbereich |
| Montage von Grabenverbaugeräten |
| Montage von Verbauplatten und Spindeln zu Grabenverbaugeräten auf Baustellen |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | Mechanische Gefährdung: Getroffen werden von Verbauteilen bei der Montage wegen instabiler Zwischenbauzustände; umkippen bzw. herabfallen einzelner Teile |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers bei der Montage beachten – Für die Montage erforderliche Hilfsmittel (Hebezeug, Lastaufnahmeeinrichtungen, Hilfsböcke) bereitstellen – Montage der Grabenverbaugeräte durch fachkundige Mitarbeiter – Beispielhaft sind für eine Verbaueinheit die einzelnen Schritte erläutert (Grundlage Verwendungsanleitung Standardbox SBH, 600er Serie): Verbauplatte auf flachem Untergrund lagern Spindeln in Pfosten einstecken Spindeln mit Bolzen verbinden und mit Federsteckern sichern Nach Montage der Spindeln entgegengesetzte Verbauplatte in die vorgesehenen Transportösen an Kopf und Schneide einhängen Spindeln von unten verbolzen und mit Federsteckern sichern |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Sind Transportösen defekt, andere Verbauplatte benutzen und Mangel beheben lassen; Aufsichtführenden informieren |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: ... – Aufsichtführenden informieren |
| Instandhaltung, Prüfungen |
|  | – Sicht- und Funktionsprüfung auf Beschädigungen vor jedem Einsatz durch den Benutzer – Grabenverbaugeräte sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum ..... bzw. mind. einmal jährlich durch einen Sachkundigen (befähigte Person) zu prüfen – Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen |
| Folgen der Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 01/2012) |