| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Räumstelle: |  | Arbeitsplatz: |  |
| Betrieb: |  | Tätigkeit: |  |
| freigegeben (Unterschrift): | Erfassungsdatum: |  |
| Anwendungsbereich |
| Kampfmittelräumung |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |
|  | – Brand- und Explosionsgefährdung: Umgang mit Sprengstoffen; Druckwelle, Splitterwirkung durch explodierende Munition, Verbrennungen durch Brand- bzw. Leuchtmittel – Chemische Gefährdung: Gefahrstoffe aus Sprengstoffen, Brand- bzw. Leuchtmitteln, chemischen Kampfmitteln – Physikalische Gefährdungen: Lärm; Strahlung durch radioaktive Stoffe |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | – Räumstellenleiter schriftlich bestellen (Koordinierung und Überwachung bei mehreren verantwortlichen Personen) – Beaufsichtigung des Räumpersonals durch Befähigungsscheininhaber (§ 20 SprengG) – Räummethode festlegen: Räumung mit ferngesteuerten Maschinen (Robotern), maschinelle Räumung, händische Räumung, Kombinationen – Räumstelle bei der zuständigen Behörde anzeigen und Berufsgenossenschaft informieren – Beschilderung der Räumstelle und der Zufahrtswege mit Warnzeichen und Hinweiszeichen für Rettungsdienste – Maschinelle Räumung: Einsatz von Erdbaumaschinen mit Schutzverglasung („Panzerglas“) und verstärkter Bodenwanne/Bodenplatte, Kabinentüren geschlossen halten – Händische Räumung: Räumsektoren und Sicherheitsabstände festlegen und einhalten – Nicht-ferromagnetischen Verbau für Aufgrabungen einsetzen – Besondere Einflüsse ermitteln (z.B. bei Tiefensondierung) – Nichtidentifizierte Objekte nicht berühren bzw. nicht in die Hand nehmen – Kampfmittel nicht werfen, stoßen bzw. mechanisch bearbeiten – Notfall- und Brandschutzplan erstellen – Feuerlöscheinrichtungen/Brandbekämpfungsmittel bereithalten – Erste-Hilfe-Material bereithalten – Melde- und Rettungskette: … – Notfallübung (Rettungsübung) durchführen – Ersthelferausweise auf Gültigkeit überprüfen – Erste-Hilfe-Aushang gut sichtbar aushängen – An der Räumstelle kein Umgang mit offenem Feuer, nicht rauchen – Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen, z.B.: nicht-ferromagnetische Sicherheitschuhe/-stiefel Helm mit Gesichtsschutz Splitterschutzausrüstung ….. – Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen |
|  |  | Verhalten bei Störungen | Feuer: |
|  | – Räumarbeiten einstellen, Gefahrenbereich absperren, Aufsichtführenden/verantwortliche Person informieren – Polizei: 110 – Ordnungsamt: ..... – Zuständige Gewerbeaufsicht: ..... |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe | Notruf: |
|  | – Selbstschutz beachten, Rettung Verletzter aus dem Gefahrenbereich; erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Gefahrenbereiches befindet – Erste Hilfe Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Körperteile ruhig stellen, Schockbekämpfung; bei Herz- und Atemstillstand, Wiederbelebung mit Defibrillator – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |
| Lagerung und Transport von Fundmunition |
|  | – Geborgene Kampfmittel in bereitgestellte Behälter legen und gegen Verrollen und Verrutschen sichern – Behälter im Fahrzeug gegen Umkippen und Verrutschen sichern (Ladungssicherung) |
| Folgen der Nichtbeachtung |
|  | – Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisung hat arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 01/2012) |